DANH MỤC CHI TIẾT

Gói thầu Dịch vụ Phi tư vấn Bảo trì camera tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2024-2026

(đính kèm Thông báo số        /TB-BVNĐ2 ngày      tháng      năm 2024 về việc mời chào giá gói thầu Dịch vụ Phi tư vấn Bảo trì camera tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2024-2026)

| STT | Danh mục hàng hóa và dịch vụ | ĐVT | SL |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dịch vụ bảo trì hệ thống camera quan sát | Lần | 6 |
|  | Chi phí dịch vụ bảo trì hệ thống camera quan sát: I.1 Danh mục camera quan sát của bệnh viện STT NỘI DUNG SL CAMERA TÀI VỤ - KHOA KHÁM BỆNH 13 KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC 18 KHOA HỒI SỨC NHIỄM 11 TẦNG 1 KHOA KHÁM BỆNH 8 PHÒNG KHÁM SỨC KHỎE TRẺ EM 7 PHÒNG KHÁM CHẤT LƯỢNG CAO 16 KHOA NỘI 1 5 KHOA NIỆU 6 KHOA NỘI 3 8 KHOA HÔ HẤP 1 19 KHOA TIÊU HÓA 11 KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 11 KHOA HÔ HẤP 2 4 KHOA NỘI TỔNG HỢP 12 KHOA THẬN NỘI TIẾT 4 KHOA NGOẠI THẦN KINH 6 KHOA THẦN KINH 6 KHOA BỎNG CHỈNH TRỰC 7 KHOA SƠ SINH 16 KHOA HỒI SỨC SƠ SINH 11 KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA 5 KHOA NỘI 2 6 KHOA ĐIỀU TRỊ BAN NGÀY 8 KHOA TIM MẠCH 11 PHẪU THUẬT TRONG NGÀY 10 KHOA UNG BƯỚU HUYẾT HỌC + GHÉP TỤY 9 KHOA NGOẠI TỔNG HỢP 12 KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH (X-QUANG) 18 KHOA TÂM LÝ - TẦNG 5 KHOA KHÁM BỆNH 13 PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 8 PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC 13 KHOA VI SINH 3 KHOA XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC 13 KHOA HÓA SINH 2 PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 4 PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP 3 PHÒNG HỌP CHỈ ĐẠO TUYẾN 8 NHÀ RÁC CƠ XƯỞNG 4 KHOA CẤP CỨU 1 HỘI TRƯỜNG B 6 KHO OXY 4 TÂNG 1-2 KHOA KHÁM BỆNH 14 TẦNG 2-3 KHOA KHÁM BỆNH 16 TẦNG 4-5 KHOA KHÁM BỆNH 15 HÀNH LANG KHỐI NỘI 15 PHÒNG CHẤM THẦU – KHỐI NHÀ TỔ CHỨC CÁN BỘ 2 PHÒNG GIÁM ĐỐC 3 PHÒNG LỌC THẬN - LẦU 2 KHOA KHÁM BỆNH 8 PHÒNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 11 KHU VỰC CỔNG LÝ TỰ TRỌNG 9 KHO QUẢN TRỊ 4 TẦNG TRỆT KHOA KHÁM BỆNH 16 BỒN RỬA TAY PHÒNG MỔ TRONG NGÀY 3 BỒN RỬA TAY PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC 6 PHÒNG TIẾP DÂN 1 KHOA GAN - MẬT - TUỴ 15 KHOA DƯỢC 29 HỘI TRƯỜNG LẦU 6 KHOA KHÁM BỆNH 10 HỘI TRƯỜNG A 6 PHÒNG MÁY HUYẾT HỌC 2 PHÒNG MỔ LỚN - PHÒNG MỔ TRONG NGÀY 26 HÀNH LANG LẦU 6 KHOA KHÁM BỆNH 6 SÀNG LỌC COVID 8 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI 7 THANG MÁY KHOA KHÁM BỆNH 6 NHÀ XE NHÂN VIÊN MỚI (ĐỐI DIỆN KHOA NỘI TỔNG HỢP) 8 KHOA NHIỄM 8 VẬT LÝ TRỊ LIỆU - TẦNG 3 KHOA KHÁM BỆNH 11 PHÒNG HỌP BAN GIÁM ĐỐC 6 PHẪU THUẬT TIM MẠCH LỒNG NGỰC 13 TỔNG CỘNG 644 I.2 Nội dung công việc (4 tháng/ 1 lần) - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống camera quan sát và các đầu ghi hình, đảm bảo hệ thống camera và đầu ghi hoạt động tốt sau khi bảo trì. - Kiểm tra, vệ sinh đầu ghi hình và cập nhật thời gian lưu trữ, đảm bảo đầu ghi hoạt động tốt sau khi bảo trì. - Kiểm tra, vệ sinh cáp tín hiệu, jack cắm, cáp nguồn, đảm bảo tín hiệu camera hoạt động tốt sau khi bảo trì. - Kiểm tra và đo điện áp nguồn cấp cho camera, đảm bảo hệ thống nguồn cấp cho camera hoạt động tốt sau khi bảo trì. - Vệ sinh ống kính camera bằng dung dịch chuyên dụng, đảm bảo hệ thống camera luôn sạch sẽ đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt sau khi bảo trì. - Kiểm tra chất lượng hình ảnh của camera, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt và liên tục. - Sửa chữa camera ngay khi có sự cố, đảm bảo hệ thống camera hoạt động tốt sau khi bảo trì. * Lưu ý: - Sau mỗi đợt bảo trì nhà thầu phải có biên bản kiểm tra đánh giá và kết luận tình trạng hoạt động cho từng thiết bị và đề xuất thay thế thiết bị khi cần thiết, để đảm bảo hệ thống camera quan sát luôn hoạt động tốt và ổn định. - Sau khi bảo trì nếu có đánh giá có hư hỏng thiết bị, đơn vị bảo trì sẽ kiểm tra và sữa chữa như sau: + Trường hợp hư hỏng sửa chữa không cần thay thế thiết bị sẽ không tính phí sửa chữa. (Trong trường hợp đột xuất sẽ có mặt trong vòng 4 giờ làm việc) + Trường hợp hư hỏng không thể sửa chữa được đơn vị bảo trì sẽ báo giá thay thế thiết bị mới. Chi phí Bệnh viện sẽ trả cho từng thiết bị thay thế căn cứ theo Bảng danh mục vật tư thay thế dự trù cho hệ thống Camera quan sát tại Bệnh viện (và không quá số lượng dự trù). |  |  |
| II | Vật tư, thiết bị thay thế |  |  |
| 1 | Camera IP dạng thân 2 MP ghi âm - Cảm biến hình ảnh: 1/2.8inch Progressive Scan CMOS - Độ phân giải: ≥ 2 Megapixel. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ MJPEG hoặc cao hơn. - Tốc độ ghi hình: 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) - Ống kính cố định: ≥ 4 mm - Tần số âm thanh: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz - Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR - Tầm quan sát hồng ngoại: ≥ 40M. - Tính năng WDR 120dB; 3D DNR; BLC, HLC. - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ≥ 256GB. - Phát hiện chuyển động. - Phát hiện khuôn mặt. - Báo động hỗ trợ được kích hoạt bởi các loại mục tiêu được chỉ định. - Nguồn điện: 12V DC và PoE - Chống nước chuẩn ≥ IP67 hoặc tương đương | Cái | 20 |
| 2 | Camera IP dạng thân 2 MP không ghi âm - Cảm biến hình ảnh: 1/2.8inch Progressive scan CMOS. - Độ phân giải: ≥ 2.0 Megapixel. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ MJPEG hoặc cao hơn - Tốc độ ghi hình: 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) - Ống kính cố định: ≥ 4 mm - Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. - Tầm quan sát hồng ngoại: ≥ 60M. - Tính năng WDR 120dB; 3D DNR; BLC, HLC - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ≥ 256GB. - Phát hiện chuyển động. - Phát hiện khuôn mặt. - Báo động hỗ trợ được kích hoạt bởi các loại mục tiêu được chỉ định. - Nguồn điện: 12V DC và PoE. - Chống nước chuẩn ≥ IP67 hoặc tương đương | Cái | 10 |
| 3 | Camera bán cầu 2 MP ghi âm thanh - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7inch Progressive Scan CMOS. - Độ phân giải: ≥ 2.0 Megapixel. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ MJPEG hoặc cao hơn - Tốc độ ghi hình: 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) - Ống kính cố định: ≥ 2.8mm - Tần số âm thanh: 8 kHz/16 kHz - Độ nhạy sáng: Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. - Tầm quan sát hồng ngoại: ≥ 30M - Tính năng 3D DNR; BLC, Digital WDR - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ≥ 256GB. - Phát hiện chuyển động. - Báo động giả mạo. - Nguồn điện: 12V DC và PoE. - Chống nước chuẩn ≥ IP67 hoặc tương đương, chống va đập ≥ IK10 | Cái | 10 |
| 4 | Camera IP dạng bán cầu 2 MP không ghi âm - Cảm biến hình ảnh: 1/2.8inch Progressive Scan CMOS - Độ phân giải: ≥ 2.0 Megapixel. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ MJPEG hoặc cao hơn. - Tốc độ ghi hình: 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) - Ống kính cố định: ≥ 2.8 mm - Tần số âm thanh: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz - Độ nhạy sáng: Color: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR On. - Tầm quan sát hồng ngoại: ≥ 40 mét. - Tính năng WDR 120dB; BLC, HLC, Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked, 3D DNR. - Giao diện Ethernet: 1 RJ45 10 M/100 M. - Phát hiện chuyển động. - Báo động giả mạo. - Phát hiện vượt tuyến. - Nguồn điện: 12V DC và PoE. - Chống nước chuẩn ≥ IP67 hoặc tương đương, chống va đập ≥ IK10 | Cái | 10 |
| 5 | Ổ cứng lưu dữ liệu 4TB - Chuẩn Sata 6GB/s - Tốc độ xử lý ≥ 180MB/s - Hỗ trợ lưu trữ ≥ 64 camera | Cái | 6 |
| 6 | Ổ cứng lưu dữ liệu 6TB Chuẩn Sata 6GB/s - Tốc độ xử lý ≥ 180MB/s - Hỗ trợ lưu trữ ≥ 64 camera | Cái | 4 |
| 7 | Ổ cứng lưu dữ liệu 8TB Chuẩn Sata 6GB/s - Tốc độ xử lý ≥ 235MB/s - Hỗ trợ lưu trữ đến ≥ 64 camera | Cái | 4 |
| 8 | Đầu ghi hình camera IP 8 kênh hỗ trợ 1 ổ cứng - Độ phân giải ghi hình tối đa: ≥ 8 Megapixels. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265 hoặc cao hơn. - Cổng kết nối: 1 cổng RJ45 hoặc tương đương, tối đa 10/100 Mbps. - Hỗ trợ kết nối 8 kênh camera IP với băng thông đầu vào 80Mbps, băng thông đầu ra 80 Mbps. - Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra. - Kết nối 2 cổng USB 2.0 trở lên. - Hỗ trợ 1 ổ HDD với dung lượng ≥ 8TB. - Hỗ trợ phân tích video bằng công nghệ VCA (chuyển động, vượt tuyến, xâm nhập). - Nguồn điện: 12V DC. | Cái | 4 |
| 9 | Đầu ghi hình camera IP 16 kênh hỗ trợ 1 ổ cứng - Độ phân giải ghi hình tối đa: ≥ 8 Megapixels. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265 hoặc cao hơn. - Hỗ trợ 1 cổng RJ-45 10/100/1000 Mbps. - Hỗ trợ kết nối 16 kênh camera IP với băng thông đầu vào 160Mbps, băng thông đầu ra 80 Mbps. - Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra. - Kết nối 2 cổng USB 2.0 trở lên. - Hỗ trợ 1 ổ HDD với dung lượng ≥ 8TB. - Hỗ trợ phân tích video bằng công nghệ VCA (chuyển động, vượt tuyến, xâm nhập). - Nguồn điện: 12V DC. | Cái | 2 |
| 10 | Đầu ghi hình 16 kênh hỗ trợ 4 ổ cứng độ phân giải 8K - Hỗ trợ camera độ phân giải ≥ 32MB - Chuẩn nén hình ảnh: H.265 hoặc cao hơn. - Hỗ trợ 16 kênh -16 cổng vào và 9 cổng ra báo động - Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra. - Cổng kết nối: 2 RS485 và 1 RS232. - Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0. - Hỗ trợ 2 cổng RJ-45 10/100/1000 Mbps. - Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA, mỗi ổ cứng dung lượng ≥ 14TB. - Nguồn điện: 100 ~ 240V AC | Cái | 2 |
| 11 | Đầu ghi hình 32 kênh hỗ trợ 4 ổ cứng độ phân giải 4K - Hệ điều hành Linux sử dụng chíp nhúng công nghiệp - Hỗ trợ camera độ phân giải ≥ 16MB - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/MPEG4 hoặc cao hơn. - Hỗ trợ 32 kênh. - Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt ≥ 2 kênh - Hỗ trợ phân tích biển số xe bằng công nghệ AI ≥ 4 camera - Hỗ trợ 2 cổng RJ-45 10/100/1000 Mbps. - 1 kênh ngõ ra, 1 kênh ngõ vào Audio. - Cổng giao diện: 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA, 2 cổng USB 2.0 ,1 cổng USB 3.0, 1 cổng RS485, 1 cổng RS232, 1 cổng RJ45. - Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA, mỗi ổ cứng dung lượng ≥ 10TB. - Nguồn điện: 100 ~ 240VAC | Cái | 2 |
| 12 | Nguồn PoE - 5 Cổng 10/100Mbps với 4 cổng PoE. - Chuẩn IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. - Tổng nguồn cung cấp 65W. | Cái | 20 |
| 13 | Nguồn 12V-2A - Điện áp đầu vào 220VAC - Điện áp đầu ra 12V DC | Cái | 60 |
| 14 | Cáp tín hiệu CAT 5E - Kích thước lõi đồng ≥ 4.902mm - Chất liệu đồng nguyên chất - Độ dài thùng cáp 304.8m - Lớp vỏ bọc bằng nhựa | Mét | 600 |
| 15 | Cáp nguồn VCmd 2x1,5mm - Loại: dây điện đôi, ruột đông, vỏ bọc nhựa PVC - Mặt cắt danh nghĩa: 2 x 1.5 mm | Mét | 600 |
| 16 | Micro ghi âm thanh Micro thu âm thanh dùng cho các loại đầu ghi hoặc Camera IP - Thu âm thanh trên phạm vi từ ≤ 15m² đến ≥ 100m² - Kết nối ngõ tín hiệu AV - Sử dụng nguồn 12V- 500mA. | Cái | 10 |

Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "cao hơn" so với các yêu cầu tối thiểu.

MẪU BẢNG CHÀO GIÁ

ĐVT: đồng

| STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (đã bao gồm VAT) | Số lần bảo trì | Thành tiền (đã bao gồm VAT) | Mô tả thông số kỹ thuật | Hãng sản xuất và Model | Thời gian bảo hành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | BẢO TRÌ CAMERA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Camera | cái | 644 |  | 06 |  |  |  |  |
| II | VẬT TƯ THIẾT BỊ THAY THẾ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Camera IP dạng thân 2 MP ghi âm | Cái | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Camera IP dạng thân 2 MP không ghi âm | Cái | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Camera bán cầu 2 MP ghi âm thanh | Cái | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Camera IP dạng bán cầu 2 MP không ghi âm | Cái | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ổ cứng lưu dữ liệu 4TB | Cái | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ổ cứng lưu dữ liệu 6TB | Cái | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ổ cứng lưu dữ liệu 8TB chuyên dụng | Cái | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Đầu ghi hình camera IP 8 kênh hỗ trợ 1 ổ cứng | Cái | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Đầu ghi hình camera IP 16 kênh hỗ trợ 1 ổ cứng | Cái | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Đầu ghi hình 16 kênh hỗ trợ 4 ổ cứng độ phân giải 4K | Cái | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Đầu ghi hình 32 kênh hỗ trợ 4 ổ cứng độ phân giải 4K | Cái | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nguồn PoE | Cái | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nguồn 12V-2A | Cái | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cáp tín hiệu | Mét | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cáp nguồn 2x1.5 mm | Mét | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Micro ghi âm thanh | Cái | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) |  |

Đại diện hợp pháp của Nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]